## Slide 1: RTシステム構築実習
宮本 信彦
国立研究開発法人産業技術総合研究所
インダストリアルCPS研究センター
ソフトウェアプラットフォーム研究チーム

## Slide 2: 資料
2
配布資料の「 WEBpage 」のHTMLファイルを開く
  チュートリアル(RTシステム構築実習、EV3) _ OpenRTM-aist.html
もしくは以下のリンク
  https://openrtm.org/openrtm/ja/node/6384
Notes: 2

## Slide 3: 複数台のEV3が連携するシステムの構築
3
アクセスポイントのEV3にノートPCと別のEV3を接続する
Notes: 3

## Slide 4: EV3配布
4
EV3の番号を確認
Educator Vehicleの組立て
  2部と同じ手順
Notes: 4

## Slide 5: EV3(2台目の接続)
5
電源投入
  中央のボタンを押す
スクリプトファイル実行(RTCの起動)
  ボタン操作で「File Browser」→「scripts」→「start_rtcs.sh」を選択
Notes: 5

## Slide 6: EV3(2台目の接続)
6
ネームサーバーの接続
  EV3の画面上に表示されたIPアドレスを入力する
Notes: 6

## Slide 7: 動作確認
7
データポートの接続
  EducatorVehicle1(2台目)の現在の速度出力をEducatorVehicle0(1台目)の目標速度入力に接続する。
Notes: 7

## Slide 8: 動作確認
8
RTCをアクティブ化する
Notes: 8

## Slide 9: おわりに
9
これで実習は一通り終了です。
時間が余った場合は、以下のような課題に挑戦してみてください。
  EV3(2台目)のタッチセンサのオンオフでEV3(1台目)を操作
  ジョイスティックコンポーネントで2台同時に操作
  EV3をしゃべらせる
  各種センサの利用(カラーセンサ、超音波センサ、ジャイロセンサ)
実習を終了する際について
  タッチセンサなどの実習中に取り付けた部品は、取り外して実習前の状態で返却してください
  EV3の電源をオフにして返却してください
Notes: 9