## Slide 1: 第4部 RTミドルウェア応用実習
宮本 信彦
国立研究開発法人産業技術総合研究所
インダストリアルCPS研究センター
ソフトウェアプラットフォーム研究チーム

## Slide 2: 資料
2
USBメモリで配布
  「WEBページ」フォルダのHTMLファイルを開く
    チュートリアル(EV3、LibreOffice) _ OpenRTM-aist.html
もしくはRTミドルウェア講習会のページからリンクをクリック
  チュートリアル(第3部)
Notes: 2
At first, I’d like to mention about RT.
What is RT?
RT means Robot Technology.
This is not only standalone robots like this, but also robotic elements, sensors, actuators and so on.
We have studied on RT-Middleware.
RT-Middleware is software platform to integrate these RT-elements.

## Slide 3: Ubuntuを使用している場合
3
ノートPC(Windows 10)を貸出
RT System Editor、ネームサーバーを起動する
  デスクトップのショートカットをダブルクリック
  RT System Editorの起動
  ネームサーバー起動
Notes: 3
At first, I’d like to mention about RT.
What is RT?
RT means Robot Technology.
This is not only standalone robots like this, but also robotic elements, sensors, actuators and so on.
We have studied on RT-Middleware.
RT-Middleware is software platform to integrate these RT-elements.

## Slide 4: RTCのテスト
4
開発したRTCの動作確認手順
  実機、シミュレータを利用する場合
    任意の値を入力するのは難しい
      本当に指定の値で停止、走行が切り替わっているか？
    意図通りの値が出力されているか？
      本当に指定の速度で走行しているか？
    シミュレータが無い場合は直接実機で動作を確認するため、試行錯誤の手間が増加
指定した値を入力したときの動作を確認したい
  True(タッチセンサがオン)を入力すると停止するか？
  False(タッチセンサがオン)を入力すると停止するか？
意図通りの値が出力されているかを確認したい。
  コンフィギュレーションパラメータで指定した速度を出力しているか？
Notes: 4
At first, I’d like to mention about RT.
What is RT?
RT means Robot Technology.
This is not only standalone robots like this, but also robotic elements, sensors, actuators and so on.
We have studied on RT-Middleware.
RT-Middleware is software platform to integrate these RT-elements.

## Slide 5: 表計算ソフトによるデータ入出力
5
Notes: 5

## Slide 6: デモ動画
6
Notes: 6

## Slide 7: デモ動画
7
Notes: 7

## Slide 8: 手順
8
第2部で作成したRobotControllerComp.exeを起動する。
ポータブル版LibreOffice対応RTCの起動
  USBメモリ内のバッチファイルから起動
LibreOffice Calc上の操作でポートを接続
  Calc上のGUIを使用して対象のデータポートを接続
RT System Editor上の操作でRTCをアクティブ化
  コンフィギュレーションパラメータを変更したときの挙動を確認
  インポートへの入力値を変更したときの挙動を確認
Notes: 8

## Slide 9: ポータブル版LibreOffice対応RTC
9
配布のUSBメモリに以下のソフトウェアを同梱
  ポータブル版LibreOffice
  OpenRTM-aist-Python
  OpenOffice用RTコンポーネント
ポータブル版LibreOffice/run_CalcRTC.batをダブルクリック
Notes: 9

## Slide 10: RTC起動
10
「RTC起動」ボタンを押す
LibreOffice操作RTCを起動する
OOoCalcControl0というRTCが起動する
Notes: 10

## Slide 11: 起動に失敗する場合
11
Notes: 11

## Slide 12: 操作ダイアログ表示
12
「操作ダイアログ起動」ボタンを押す
ポート接続のためのダイアログ表示
LibreOffice Calcの画面から操作ダイアログ起動ボタンを押す
Notes: 12

## Slide 13: ポート一覧表示
13
「ツリー表示」ボタンを押す
ネームサーバーに登録されたRTCのポート一覧が表示
操作ダイアログの画面からツリー表示ボタンを押してネームサーバーに登録したRTCのポート一覧を表示
Notes: 13

## Slide 14: ポート接続
14
RobotController0のoutを選択
列番号にCを入力
「列を移動させる」のチェックを外す
RobotController0のoutがインポートと接続される
「作成」ボタンを押す
(操作ダイアログは右上の罰を押して消す)
Notes: 14

## Slide 15: 動作確認(アウトポート)
15
Activate Systemsボタンを押す
RobotController0を選択
「編集」ボタンを押す
RobotControllerのアウトポートからデータを出力してみる
Notes: 15

## Slide 16: 動作確認(アウトポート)
16
LibreOffice Calc上で出力データの確認ができる
スライダーを操作する
スライダの操作により値が変化することが確認できる
Notes: 16

## Slide 17: 動作確認(インポート)
17
インポートに指定のデータを入力するとどのような動作となるか確認
「操作ダイアログ起動」ボタンを押す
「ツリー表示」ボタンを押す
Deactivate SystemsボタンでRTCを非アクティブ化する
Notes: 17

## Slide 18: ポート接続
18
RobotController0のinを選択
「列を移動させる」のチェックを外す
「作成」ボタンを押す
行番号に3を入力
ポートの接続を確認後、RTCをアクティブ化する。
列番号にBを入力
Notes: 18

## Slide 19: 動作確認(インポート)
19
前進するような速度にスライダの位置を操作
センサの値が0の場合は設定した速度
センサの値が1の場合は速度は0
Notes: 19

## Slide 20: おわりに
20
これで実習は一通り終了です。
実習を終了する際について
  タッチセンサなどの実習中に取り付けた部品は、取り外して実習前の状態で返却してください
  EV3の電源をオフにして返却してください
Notes: 20
At first, I’d like to mention about RT.
What is RT?
RT means Robot Technology.
This is not only standalone robots like this, but also robotic elements, sensors, actuators and so on.
We have studied on RT-Middleware.
RT-Middleware is software platform to integrate these RT-elements.